# MST-PRESSEINFORMATIONEN

### BSB DataMAT Analysensystem AS-3003-P für das Wasserlabor

PC-gestützte, gerichtsfeste Bearbeitung des Summenparameters  BSB-5 nach DIN 38 409-Teil 51,

EN 1899-1, ISO 5815 und Dokumentation nach GLP, mit Daten-Export in die AQS, sowie in ein LIMS.

Die neuen BSB-DataMAT Analysensysteme,  Mo- dell  AS-2003 (Abb.2)  im ergonomischen Pultge-häuse und der komplette  BSB-Arbeitsplatz Modell  AS-3003-P  (Abb.1)  sind  für die täglichen Routine gedacht. Im Gegensatz zur konventionellen Modellreihe AS-3 (Abb.3), ca. 3 - 5m Platzbedarf, wird durch die kompakte Pultbauweise nur eine Breite von ca.1 m benötigt.   Wie bisher ist die Sauerstoffkonzentrationsmessung,   die Auswert-ung, die Bearbeitung sowie die Dokumentation (Drucker)im System integriert.Wie die Abb.1 zeigt besteht das Modell AS 3003-P (P=professionell) aus vier bedienerfreundlichen, mobilen Kunststoff-schränken, dem BSB-Thermostatschrank, dem  Messflaschenvorratsschrank, dem Mess-, Auswer- te-, Bearbeitungs-und Dokumentationsschrank und dem Probenverdünnungsschrank. Somit sind sämt-liche zur BSB-Bearbeitung benötigten Geräte und Zubehörteile zur rationellen BSB-Bearbeitung übersichtlich in Reih und Glied angeordnet.

Betriebskostenintensive klimatisierte Räume sind durch die großvolumigen BSBThermostatschränke ersetzbar. Teure Labormöbel auf einer Breite von ca. 5 m sind einsparbar.

Um Kontaminationen mit den infektiösen Abwäs-sern weitgehendst zu vermeiden, sind beide Mo-delle mit je einer herausziehbaren Bearbeitungs-ebene (Ablaufwanne mit Lochblecheinsatz und Ablauf) ausgestattet.

Das eigens für diese Analysensysteme geschriebene Programm BSB-DataMAT ermöglicht neben dem juristisch verbindlichen DIN-/ISO- und EN-konformen BSB(5) (über 5 Tage), parallel die Be-stimmungen vom Kurzzeit BSB (innerhalb eines halben Tages über Multitesting) bis hin zum Langzeit BSB (28 Tage). Aussagefähige Dialoge führen den Anwender, der weder Programmier-kenntnisse noch spezielle Computerkenntnisse besitzen muß, durch das menügeführte BSB-DataMAT Analysensystem.

Anwendergerecht ist es jederzeit möglich auch andere Formen als die von der DIN vorgegebene Form zu bearbeiten. Dies fängt mit einer unver-dünnten Probe, bzw. mit einer Verdünnung mit einem Flaschenansatz an und schließt bei maxi-mal 5 Verdünnungen mit 3 Flaschenansätzen ab.

Wichtige Baugruppen des Systems, wie die Ver- waltungen oder Messwertübergabe, wurden von der AS 1-Gerätelinie übernommen. Insofern ste-hen die neuen Systeme  BSB- DataMAT AS-3, AS-2003 und AS-3003-P ganz in der Tradition dieser seit mehr als 12 Jahren praxiserprobten und europaweit in der Routine bewährten Systeme.

Das Programmpaket umfaßt  3 komfortable Ver-waltungsebenen:

Die 1.Ebene der Verwaltung zur Probenidentifika- tion ist die Proben-oder Analysennummer.Jegliche anwenderseitig vorgegebenen Probennummer-formen werden bis max. 15 stellig alphanumerisch vom System übernommen und verwaltet.

Die 2. Ebene der Verwaltung zur Entnahmestellenidentifikation ist die 10 stellige alphanumeri- sche Entnahmestellennummer. Nach Abschluß der Probenannahme werden im Hintergrund selb-ständig sämtliche entnahmestellenrelevante Da-ten unter dieser freidefinierbaren Entnahmestel-lennummer abgelegt.

Die 3. Ebene der Verwaltung zur Flaschenidentifikation sind die 4 stelligen Flaschennummern in Form spülmaschinenfester Spezialbarcodeetiket-ten.Hervorzuheben ist, dass vom Hersteller mittels eines Barcodelesesystems eine praktikable Lö-sung zur Plausibilitätsprüfung gefunden wurde. Verknüpft werden über jede einzelne Messflasche das gesamte Probenidentifikat, einschließlich der Verdünnungen und der Sauerstoffkonzentrati-onen.Hierdurch entfallen anwenderseitig die müh- seligen und zeitraubenden manuellen  Flaschen-beschriftungen und Flaschensondierungen.

Verwechslungen  werden völlig ausgeschlossen.

Überaus vorteilhaft wirkt sich wegen der soforti-gen Verfügbarkeit (Dauerpolarisation) der Einsatz von 3 Präzisions-Sauerstoff-Mess-Systemen aus, die einen rationellen Arbeitsablauf ohne sogenannte Totzeiten garantieren.

Eine intelligente Messwertübergabeautomatik übernimmt die Anfangs- und die Endsauerstoff-konzentrationen. Der Messdurchsatz beträgt über 300 Flaschen in der Stunde, einschließlich deren Erfassung und Verwaltung.

Durch unmittelbaren Zugriff auf die im System selbständig abgelegten BSB-Datensätze, erfolgt eine sekundenschnelle Berechnung des BSB5, einschließlich des Korrelationskoeffizienten„r“, des   durch Regressionsrechnung gemittelten Sauerstoff -verbrauch des Verdünnungswassers SvVR und die Prüfung auf Gültigkeit der Mischungsregel. Zur AQS sind jederzeit Daten für eine Blindwert-, Standard- oder Spannweitenkontrolle mitführbar.

Nach einer DIN-konformen Probennachbearbeitung, Dokumentation nach GLP, Archivierung, Datenexport und der messtäglichen Datensicher-ung, wird die BSB-Bearbeitung im System abgeschlossen.

Die Arbeitszeitersparnis gegenüber der BSB-Bestimmung per Hand beträgt ca. 40%.

MST- Lohmaier _____________________________________________________________

Sonnenscheinstr.24, 53840 Troisdorf, Tel: 02241 / 74176, Fax: 02241 / 79914,